# 캠볼

# (SG-20, 21, 22)

사용설명서

*본 제품을 사생활 침해 등 불법 행위를 목적으로 사용할 시 법적 처벌 대상이 되며, 모든 책임은 사용자 본인에게 있음을 숙지하시기 바랍니다.

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

캠볼을 사용하시기 전에 사용설명서를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

차례

*사용하기 전에

4           제품 구성을 확인해 주세요.

5-7         캠볼에 대해 알아보아요.

8-9         안전한 제품 사용을 위해 꼭 지켜주세요.

10         주요 정보.

11          캠볼의 기능에 대해 알아보아요.

*사용하기

12-13       녹화를 하려면 - <녹화하기 전에>

<녹화하기>

14-15       비디오 파일을 검색 / 편집 하려면

15           사진(Snapshot)을 촬영하려면

15-16       사진 파일을 검색 / 편집 하려면

17           MP3를 들으려면

17-18      MP3 파일을 검색 / 편집하려면

19           FM 라디오를 들으려면

*캠볼의 모드에 대해 알아보아요

19-24        캠코더 모드 - ※ 캠코더 모드에서 캠볼의 네 가지 녹화 방식

※ 절전 녹화 (움직임 감지 녹화)

24          모니터 모드

25-26        MP3 모드 (SG-21, 22 전용)

26            FM 라디오 모드 (SG-22 전용)

*연결하기

# 27             배터리를 충전하려면

# 27           마이크로 SD 카드를 삽입하려면

# 27           외부모니터와 연결하려면

# 28　　　　　 이어폰과 연결하려면

28           액세서리들과 연결하려면

*설정하기 / 업그레이드

29-30       카메라를 조정하려면 - <밝기를 조정하려면>

<명암대비를 조정하려면>

<야간 모드>

<상하반전>

30-32       녹화 설정을 하려면 -  <비디오 켜기/끄기>

<오디오 켜기/끄기>

<덮어쓰기를 설정하려면>

<녹화속도를 설정하려면(FPS)>

<화질을 설정하려면>

<해상도를 설정하려면>

<확대(Zoom In)를 하려면>

<Timestamp 표시를 하려면>

32-33       재생 설정을 하려면 - <비디오 재생 설정을 하려면>

<MP3 재생 설정을 하려면>

33           날짜/시간을 설정하려면

33-34       메모리 설정을 하려면 -  <용량을 확인하려면>

<내부메모리의 사용여부를 설정하려면>

<메모리 Full 상태를 표시하려면>

<메모리를 초기화 하려면>

35-36       기타설정을 하려면 -  <외부모니터 종류를 설정하려면>

<자동 전원 꺼짐 시간을 설정하려면>

<상태 LED 시간을 설정하려면>

<차량 배터리 녹화시간을 설정하려면>

<24시간 녹화 설정을 하려면>

<캠볼의 설정 값을 초기화 하려면>

37          제품 사양

38          제품 보증서

제품 구성을 확인해 주세요

제품 안의 모든 내용물을 확인하시고 혹시 빠진 내용물이 있으면 구입하신 영업점에 문의하세요.

캠볼                    기본 거치대                    목걸이 줄

연결 케이블                사용 설명서            이어폰 (SG-21, 22 전용)

옵션 품목

마이크로 SD 카드           밴드형 방수팩           익스트림 스포츠용 밴드

(1GB, 2GB, 4GB, 8GB)

LCD 모니터           차량용 홀더          USB 어답터            차량용 연결 케이블

캠볼에 대해 알아보아요.

<모델 별 기능 비교>

| 기능 모델 | SG-20 | SG-21 | SG-22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비디오 녹화 | √ | √ | √ |
| 오디오 녹음 | √ | √ | √ |
| MP3 |  | √ | √ |
| FM라디오 |  |  | √ |
| TV 출력 | √ | √ | √ |
| 사진촬영 | √ | √ | √ |
| 움직임 감지 | √ | √ | √ |
| 연속 녹화 | √ | √ | √ |
| USB | √ | √ | √ |

<제품 특징>

<액세서리를 이용한 캠볼의 다양한 응용 분야>

<각 부분의 이름과 기능>

안전한 제품 사용을 위해 꼭 지켜주세요.

<취급주의>

캠볼은 정밀한 기계입니다. 캠볼에 과도한 충격을 줄 경우에는 손상이 생겨 오작동이 발생할 수 있습니다. 캠볼 사용시 언제나 아래의 주의사항을 숙지하시고 사용하세요.

제품의 보증기간 내에 들어갈지라도 소비자의 잘못으로 판단되면 유상 처리되므로 사용시에 주의하시기 바랍니다.

렌즈를 닦을 때 표면을 너무 강하게 문지르지 마세요. 렌즈 표면이 손상되거나 고장 날 수 있습니다. 먼지나 이물질로 인해 녹화 시에 방해가 될 수 있으므로 먼지 제거기로 먼지나 이물질을 제거하고 부드러운 렌즈용 천을 이용하여 렌즈 표면을 닦아 주세요.

캠볼에 떨어뜨림 등의 강한 충격을 주지 마세요. 캠볼을 떨어뜨릴 수 있는 주머니 같은 곳에 캠볼을 넣어두면 상체를 구부릴 때마다 떨어뜨릴 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

캠볼을 가방에 넣을 때 과도한 힘이나 충격이 닿는 곳에 캠볼을 놓지 않도록 주의하세요.

캠볼의 작은 부속품을 어린이의 손이 닿는 곳에 방치하지 마세요. 만약, 삼켰을 경우에는 즉시 의사와 상담하시기 바랍니다.

캠볼을 뜨거운 햇빛이나 난로 등의 근처에 놓으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

캠볼을 물기가 닿을 수 있는 곳에 놓지 마세요.

제품의 케이스를 열거나 고치려고 하지 마세요. 제품에 이상이 생기면 항상 ㈜스타넥스의 판매대리점이나 서비스 센터에 수리를 의뢰하세요.

캠볼을 방수 팩 없이 물가에서 사용하거나 물에 적시지 마세요. 물기는 캠볼의 고장 또는 감전 사고의 원인이 될 수 있습니다. 비 혹은 눈이 오는 야외나 수영장, 해변가 등에서 캠볼을 사용할 경우에는 꼭 캠볼을 방수 팩에 넣어서 사용하세요.

<저작권 제한>

사용자의 비디오 파일이나 사진 파일 등을 저작권자의 허락 없이 복사 및 유포하는 것은 저작권법과 국제 협정을 위반하는 것입니다. 또한 이러한 파일을 저작권자의 허락 없이 인터넷을 통해 제 3자에게 유포하는 것은 상업적이든 무료이든 상관없이 국제 협정을 위반하는 것이므로 해서는 안됩니다.

<중요 정보>

- 이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

- ㈜스타넥스는 캠볼의 제조업자로서 공공장소에서 캠볼의 사용은 각 지역의 법률에 저촉될 수 있음을 배급업자에게 공지할 책임이 있습니다.

- ㈜스타넥스는 이 설명서를 사용함으로써 발생된 어떠한 문제점에 대해서 책임이 없습니다.

- ㈜스타넥스는 캠볼의 사용으로 인해 제 3자로부터 제기되는 어떠한 문제점에 대해서 책임이 없습니다.

- ㈜스타넥스는 오작동 및 데이터 삭제 손실에 대한 책임이 없습니다. 이를 해결하기 위해서는 중요한 데이터를 백업해 놓으시기 바랍니다.

- 본 설명서의 예시화면과 제품의 실제 화면은 설정에 따라 다를 수 있습니다.

- 설명되지 않은 버튼과 기능들은 향후 제품의 기능 개선을 위한 것입니다.

- 캠볼의 특징은 제품의 성능 향상을 위해서 예고 없이 변경될 수 있습니다.

**캠볼로 녹화한 비디오 파일의 영상/음성 재생을 위해서 꼭 MPEG4 코덱이 있는지 확인해 주시기 바랍니다. 캠볼로 녹화한 화면은 곰플레이어나 DivX플레이어 등으로 볼 수 있습니다.

**캠볼을 PC에서 제거할 때에는 반드시 “하드웨어 안전하게 제거”를 사용하여 제거해 주세요. 그렇지 않으면 사용자의 PC 혹은 제품에 치명적인 손상이 발생할 수도 있습니다.

**PC에서 “하드웨어 안전 제거”를 하는 방법

캠볼의 기능에 대해 알아보아요.

● 전원 켜고 끄기

전원을 켜거나 끄려면 가운데 버튼을 길게 누르세요.

전원이 꺼져있는 경우 가운데 버튼을 짧게 누르면 8개 LED가 1초간 표시 되었다가 사라지는데 이 것은 제품의 전원이 꺼져 있는 상태를 표시합니다. 전원을 끄기 위해서 가운데 버튼을 길게 누르면 전체 LED가 3회 회전, 3회 점등 후 전원이 꺼지게 됩니다.

(길게 누름)

● Reset 버튼 동작

캠볼이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 가늘고 뾰족한 물체로 Reset 버튼을 눌러주세요. Reset 버튼을 누르면 전원이 꺼지며, 다시 전원을 켜려면 가운데 버튼을 길게 누르세요.

● 버튼 Hold 기능을 사용하려면

(길게 누름)

원하지 않은 버튼 동작을 방지하기 위해 가운데 버튼과 [▽] 버튼을 동시에 길게 눌러 Hold 기능을 사용할 수 있습니다. (해제 시에도 동일한 방법으로 동작하시면 됩니다)

● 현재 캠볼의 상태를 확인하려면

(짧게 누름)

현재 어떤 모드에서 캠볼을 사용 중인지, 어떤 기능들이 켜져 있는지, 메모리와 배터리의 상태 등을 확인하기 위해 [▽] 버튼을 짧게 누르면 캠볼의 녹화상태, 모드상태, 절전상태, 배터리 잔량상태, 메모리상태 등이 LED에 표시됩니다. (설정을 변경하여 캠볼의 상태를 LED에 계속 나타나게 할 수도 있습니다.)

*사용하기

녹화를 하려면

<녹화하기 전에>

녹화를 시작하기 전에 [캠코더 모드]로 모드변환을 하고 [절전기능]의 사용여부와 [녹화방식]을 설정하세요.

모드변환은 [▽]을 길게 누르면 [캠코더모드], [모니터모드], [MP3모드], [FM라디오모드]로 전환되므로 [캠코더모드]로 전환 후, 모드변환 LED 가 꺼짐을 확인하세요.

절전기능은 [▷] 버튼을 길게 눌러서 [켜짐] 또는 [꺼짐]으로 설정할 수 있으며,

녹화방식은 [◁] 버튼을 길게 누르면 [일반녹화], [차량녹화], [보안녹화], [24시간녹화]로 전환되므로 적절한 녹화방식을 선택하세요.

<모드변환>                 <절전기능>                 <녹화방식>

(길게 누름)                      (길게 누름)                     (길게 누름)

[캠코더모드] ☞ [모니터모드]              [꺼짐] ☞ [켜짐]            [일반녹화] ☞ [차량녹화]

☞ [MP3모드] ☞ [FM라디오모드]                                    [보안녹화] ☞ [24시간녹화]

[모드변환], [절전기능]과 [녹화방식]에 대한 자세한 설명은 앞의 [캠볼의 모드에 대해 알아보아요]를 참조하세요. (Pg. 19)

<녹화하기>

[전원]을 켜세요.    [캠코더모드]로 변환하세요.  [녹화]를 시작하세요.   [녹화]를 종료하세요.

(길게 누름)             (길게 누름)              (길게 누름)           (길게 누름)

***[덮어쓰기] 기능이 [꺼짐]으로 설정되어 있고 메모리가 가득 차면 캠볼은 녹화를 멈춥니다. 이때 사용자가 녹화를 하려고 하면 [메모리 상태 LED]는 적색으로 5회 점등하고 녹화가 되지 않습니다. 녹화를 하려면 파일을 지우고 여유 저장공간을 확보하여야 합니다.

***내부 메모리에 녹화를 할 경우, 캠볼은 1시간, 또는 20MB 단위로 파일을 생성하고, 절전기능을 켜고 녹화를 할 경우에는 20MB 단위로 파일을 생성하며, 마이크로 SD 카드에 녹화를 할 경우에는 1시간, 또는 300MB 단위로 파일을 생성합니다. 이것은 [덮어쓰기] 기능이 [켜짐]으로 되어있을 때 오래된 대 용량의 파일이 한 번에 제거되는 것을 방지하기 위해서입니다.

***녹화 방식을 [차량녹화], [보안녹화]로 설정하여 녹화하거나 [모니터모드]에서 녹화를 할 때, 배터리가 모두 소진되어 캠볼의 전원이 꺼진 후 어답터의 전원이 켜지면 자동으로 녹화가 시작됩니다. 그리고 녹화 중에 캠볼을 PC에 연결하면 녹화가 중지되는데, 캠볼을 PC에서 제거하면 다시 녹화가 시작됩니다.

비디오 파일을 검색 / 편집 하려면

캠볼을 사용하여 촬영한 비디오 파일을 검색 또는 편집할 수 있습니다. 비디오 파일을 검색 또는 편집하려면 캠볼을 PC에 연결하거나 [외부모니터]와 연결한 후 [▽] 버튼을 길게 눌러 캠볼의 모드를 [모니터모드]로 변환하세요. [모니터모드]에서 모드변환 LED 색은 적색입니다.

[검색/편집]으로 이동하여                        [비디오] 검색이 끝나면

가운데 버튼을 누르세요.                            메뉴로 돌아가세요.

( [◁] 길게 누름 )

[내부메모리] 또는                           [비디오] 검색/편집이

[마이크로 SD 카드]로 이동하여                  끝나면 이전화면으로

가운데 버튼을 누르세요.                           돌아가세요.

[비디오]로 이동하여

가운데 버튼을 누르세요.

[모니터모드]에서 비디오 파일을 검색할 때 버튼의 기능

검색할 파일로 이동하여

가운데 버튼을 누르세요.

편집하기

[편집]으로   [편집] 기능을  [편집]이 끝나면

이동합니다.   선택합니다.   다시 [검색]화면

(커서를 제일	으로 이동하세요.

아랫줄로 이동)

사진을 촬영하려면 (Snapshot)

캠볼의 전원을 켜고 모드를 [캠코더모드]로 변환(모드변환 LED색은 꺼짐)한 후 가운데 버튼을 짧게 눌러서 [사진촬영]을 하면, 캠볼의 LED들이 사진촬영이 되었다는 것을 표시하기 위해 한 바퀴 돌며 점등합니다. [모드변환]에 대한 자세한 설명은 [캠볼의 모드에 대해 알아보아요]를 참조하세요.

(Pg. 19)

[전원]을 켜세요.        [캠코더모드]로 변환하세요.         [사진촬영]을 하세요

(길게 누름)                  (길게 누름)                     (짧게 누름)

사진 파일을 검색 / 편집 하려면

캠볼로 촬영한 사진을 검색 또는 편집할 수 있습니다. 사진 파일을 검색 / 편집 하려면, 캠볼을 PC에 연결하거나 [외부모니터]와 연결한 후 [▽] 버튼을 길게 눌러 캠볼의 모드를 [모니터모드]로 변환하세요. [모니터모드]에서 모드변환 LED의 색은 적색입니다.

[검색/편집]으로 이동하여

가운데 버튼을 누르세요.

검색할 파일로 이동하여

가운데 버튼을 누르세요.

[내부메모리] 또는

[마이크로 SD 카드]로 이동하여

가운데 버튼을 누르세요.

[사진]을

검색하세요.

[사진]으로 이동하여

가운데 버튼을 누르세요.

[사진] 검색/편집이

끝나면 이전화면으로

돌아가세요.

( [◁] 길게 누름 )

편집하기

[편집]으로   [편집] 기능을  [편집]이 끝나면

이동합니다.   선택합니다.   다시 [검색]화면

(커서를 제일		으로 이동하세요.

아랫줄로 이동)

***[덮어쓰기] 기능이 [꺼짐]으로 설정되어 있고 메모리가 가득 차면 캠볼로 사진촬영을 할 수 없으며, 이 때 사진촬영을 하려고 가운데 버튼을 누르면 [메모리 상태 LED]는 적색으로 5회 점등하고 사진 촬영이 되지 않습니다. 사진촬영을 하려면 파일을 지우고 여유 저장공간을 확보하여야 합니다.

MP3를 들으려면 (SG-21, 22 전용)

캠볼의 전원을 켜고 이어폰을 연결한 후 모드를 [MP3모드]로 변환하면(모드변환 LED색: 녹색),캠볼을 이용하여 MP3 음악을 들을 수 있습니다.

[모드변환]에 대한 자세한 설명은 [캠볼의 모드에 대해 알아보아요]를 참조하세요. (Pg. 19)

[전원]을 켜세요.            [MP3모드]로 변환하세요.

(길게 누름)                   (길게 누름)

MP3 파일을 검색 / 편집 하려면 (SG-21, 22 전용)

캠볼에 내장된 MP3 파일을 검색 또는 편집할 수 있습니다. MP3 파일을 검색 / 편집 하려면, 캠볼을 [외부모니터]와 연결한 후 [▽] 버튼을 길게 눌러 캠볼의 모드를 [모니터모드]로 변환하세요. [모니터모드]에서 모드변환 LED의 색은 적색입니다.

[모니터모드]에서 MP3 검색 시 버튼의 기능

[검색/편집]으로 이동하여

가운데 버튼을 누르세요.

[내부] 또는 [외부]

메모리로 이동하여

가운데 버튼을 누르세요.

[MP3] 파일의 검색/편집이

끝나면 이전화면으로

검색할 MP3 폴더로 이동하여                        돌아가세요.

가운데 버튼을 누르세요.                        ( [◁] 길게 누름 )

편집하기

[편집]으로     [편집] 기능을  [편집]이 끝나면

이동합니다.     선택합니다.   다시 [검색]화면

(커서를 제일 아랫              으로 이동하세요.

검색할 파일로 이동하여             줄로 이동하세요)

가운데 버튼을 누르세요.

FM 라디오를 들으려면 (SG-22 전용)

캠볼의 전원을 켜고 이어폰을 연결한 후 모드를 [FM 라디오모드]로 변환(모드변환 LED색: 적색+녹색)하면, 캠볼을 이용하여 FM 라디오를 들을 수 있습니다.

[모드변환]에 대한 자세한 설명은 [캠볼의 모드에 대해 알아보아요]를 참조하세요. (Pg. 19)

[전원]을 켜세요.            [FM 라디오모드]로 변환하세요.

(길게 누름)                        (길게 누름)

*캠볼의 모드에 대해 알아보아요.

<캠코더 모드 ☞ 모니터 모드 ☞ MP3 모드 ☞ FM 라디오 모드>

1             2             3               4

* 모드 변환하기

[▽] 버튼을 길게 누를 때마다 캠볼은 [캠코더 모드 ☞ 모니터 모드 ☞ MP3 모드 ☞ FM 라디오 모드]의 순서로 모드변환을 합니다. [모니터 모드]에서 재생 / 편집 / 설정을 하려면 캠볼을 외부모니터와 연결한 후 [모니터 모드]로 변환하세요. [MP3모드] 또는 [FM 라디오 모드]에서 캠볼을 사용하려면 캠볼을 이어폰과 연결한 후 모드를 변환하세요.

(길게 누름)

# 1. 캠코더 모드

# 제품의 전원이 꺼져있는 상태에서 가운데 버튼을 길게 누르면 전체 LED가 2번 깜박거리면서 전원이 켜지게 됩니다. 전원을 켠 후 [▽] 버튼을 길게 눌러 [캠코더 모드]로 변환하세요. [캠코더 모드]에서는 모드변환 LED의 색이 꺼져 있으며, 다음의 6가지 기능을 사용할 수 있습니다.

- 사진촬영: 가운데 버튼을 짧게 눌러 사진촬영을 할 수 있습니다.

- 녹화: [△] 버튼을 길게 눌러 녹화를 시작 / 종료할 수 있습니다.

- 녹화방식설정: [◁]버튼을 길게 눌러 일반녹화 / 차량녹화 / 보안녹화 / 24시간 녹화로 설정할 수 있습니다.

- 절전기능: [▷] 버튼을 길게 눌러 절전기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

- 상태확인: [▽] 버튼을 짧게 눌러 각각의 기능 상태를 확인할 수 있습니다.

- 모드변환: [▽] 버튼을 길게 누를 때마다 캠볼은 [캠코더 모드 ☞ 모니터 모드 ☞ MP3 모드 ☞ FM 라디오 모드]의 순서로 모드가 변환됩니다.

[캠코더모드]에서의 버튼 동작

[캠코더 모드]에서의 LED의 상태

※ [캠코더 모드]에서 캠볼의 4가지 녹화방식

캠볼의 녹화방식은 [◁] 버튼을 길게 누를 때마다 [일반녹화] ☞ [차량녹화] ☞ [보안녹화] ☞ [24시간녹화]의 순서로 전환됩니다.

|  | 일반녹화 | 차량녹화 | 보안녹화 | 24시간녹화 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/T LED 색 | 꺼짐 | 적색 | 녹색 | 적색 & 녹색 |
| 녹화 | 배터리 소모시까지 | 차량녹화 설정에따라 | 배터리 소모시까지 | 배터리 소모시까지 |
| 충전 | 전원입력시 | 전원입력시 및 배터리 잔량이 30% 미만일 때 | 전원입력시 | 전원입력시 |
| 캠볼 전원 켜질 때 상태 | 대기 | 녹화 시작 | 녹화 시작 | 대기 |
| 연속녹화 | Yes | Yes | Yes | 24시간녹화 설정에 따라 |

가. 일반녹화 (R/T LED : 꺼짐)

이 녹화방식은 캠볼을 일반 캠코더와 같은 방식으로 녹화할 때 사용됩니다.

*녹화: [△] 버튼을 길게 눌러 녹화를 시작하면 캠볼은 배터리가 모두 소모될 때까지 녹화를 계속합니다.

*충전: 배터리의 잔량에 상관없이 전원입력이 들어오면 캠볼은 즉시 충전을 시작합니다.

나. 차량녹화 (R/T LED : 적색)

이 녹화방식은 캠볼을 차량에서 사용할 때 적용할 수 있습니다.

*녹화:  캠볼에 차량용 어댑터가 연결되어 있고 차량엔진을 켜면 캠볼은 즉시 녹화를 시작합니다. 차량엔진이 꺼질 경우, 캠볼은 내부 배터리를 이용하여 초기값인 1분 동안 녹화를 더 한 후에 자동으로 녹화를 종료합니다.

사용자는 이 배터리 녹화시간을 [모니터 모드]의 [설정]-[기타설정]-[차량녹화 배터리 시간설정] 에서 [1분] 부터 [120분] 까지 설정할 수 있으며, 이 기능을 [꺼짐]으로 할 경우에는 차량엔진이 꺼지면 캠볼은 즉시 녹화를 종료하고, [켜짐]으로 할 경우에는 차량엔진이 꺼져도 내부 배터리를 이용하여 배터리가 모두 소모될 때까지 녹화를 계속합니다. 차량용 어댑터가 연결되어 있지 않을 경우에는 [△] 버튼을 길게 눌러 녹화를 시작하면 배터리가 모두 소모될 때까지 녹화를 합니다.

*충전:  차량 시동을 켜거나 끌 때마다 캠볼이 충전 / 방전을 하므로 [차량녹화]의 경우에는 배터리 수명 단축을 방지하기 위하여 배터리 잔량이 30% 이하일 경우에만 충전을 시작합니다.

다. 보안녹화 (R/T LED : 녹색)

캠볼을 보안전용 장비로 사용하기 위한 녹화방식입니다. 캠볼은 ‘자동 전원 켜짐 기능’이 있어서 외부전원이 입력되면 자동으로 전원을 켭니다. 만약 정전이 발생하여 어댑터 전원이 공급이 중단 되었을 경우 캠볼은 자동으로 내부배터리로 전환하여 녹화를 진행하고, 내부 배터리도 다 소모되면 전원이 꺼지게 됩니다. 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 공급되면 자동으로 전원을 켜고 배터리를 충전하면서 녹화를 재개합니다. 이 기능은 사용자가 캠볼을 원거리에 설치했을 경우, 정전이 발생했을 때 다시 전원버튼을 눌러 녹화를 시작해야 하는 번거로움을 없애주는 첨단 기능입니다.

*녹화: 전원 어댑터가 연결되면 캠볼은 즉시 녹화를 시작합니다. 어댑터가 연결되어 있지 않으면 [△] 버튼을 길게 누르면 녹화를 시작합니다.

*충전: 배터리의 잔량에 상관없이 전원 어댑터가 연결되면 캠볼은 즉시 충전을 시작합니다.

라. 24시간 녹화 (R/T LED : 적색 + 녹색)

이 녹화방식은 연속 움직임이 있는 상태에서 캠볼로 장시간 녹화할 때 사용되며, 위급한 상황이나 혹은 급하게 녹화할 상황이 발생하였을 때 가운데 버튼을 누르면 녹화 대기 상태에서도 즉시 녹화를 시작합니다.

*녹화: 사용자가 설정한 시간 동안 녹화(녹화시간: 5~30초)와 녹화정지(녹화대기: 1~9분)를 반복하며, 위급상황 발생 시 가운데 버튼을 눌러 즉시 녹화(긴급녹화: 0~9분)를 시작할 수 있습니다.

[설정] -> [기타설정] -> [24시간 녹화 설정]에서 각각의 시간을 설정할 수 있습니다.

(P. 36)

[24시간 녹화] 방식에서의 시간 설정표

가운데 버튼을 누르세요.

(1~9분)                  (1~9분)

(5~30초)                (5~30초)                       (0~9분)

***[24시간 녹화] 방식에서 녹화 종료하기

[24시간 녹화] 방식으로 녹화를 할 때, 캠볼의 상태가 녹화를 하지 않는 녹화 대기 중에 있으면 가운데 버튼 외에는 다른 상하좌우 버튼이 작동하지 않으며, [▽] 버튼을 짧게 눌러도 상태 LED가 표시되지 않습니다. [24시간 녹화]를 종료하고자 할 때에는 가운데 버튼을 눌러 긴급녹화를 시작하여 캠볼을 슬립모드에서 깨어나게 한 후 [△]을 길게 누르면 녹화가 종료됩니다.

※ [캠코더 모드]에서 캠볼의 절전기능 (움직임 감지 녹화)

캠볼을 [캠코더 모드]에서 사용할 때 배터리와 메모리 소모를 최소화 하기 위해 [▷] 버튼을 길게 눌러 절전기능 LED가 적색이 되면 캠볼의 절전기능(움직임 발생 시에만 녹화)을 사용할 수 있습니다.

*절전기능을 켠 상태에서 녹화한 영상은 재생할 때 음성 끊김 현상이 생길 수 있는데 이것은 제품 고장이 아닙니다. 절전기능을 켜고 녹화를 할 경우 캠볼은 움직임이 없으면 녹화를 하지 않고 슬립모드 진입합니다. 따라서 음성이 있어도 움직임이 없으면 녹화를 하지 않으므로 녹화된 영상을 검색하면 움직임이 없는 부분에서 음성 끊김 현상이 발생하게 됩니다. 절전기능에서 캠볼은 2초마다 움직임을 감시 합니다.

- 모니터 모드

[모니터 모드]는 캠볼이 TV와 같은 [외부모니터]와 연결이 되었을 때 사용할 수 있습니다. [모니터 모드]에서는 캠볼로 촬영한 비디오, 사진 파일 등을 외부모니터를 이용하여 검색, 편집할 수 있고 설정 값을 변경할 수 있으며, 또한 MP3 음악을 듣거나 편집할 수 있고 MP3 재생 설정을 할 수 있습니다.

가운데 버튼을 길게 눌러 전원을 켠 후 [▽] 버튼을 길게 눌러 [모니터 모드]로 변환하고TV와 같은 외부모니터에 캠볼을 연결하세요. [모니터 모드]에서의 모드변환 LED 색은 계속 적색으로 켜져 있으며 버튼 동작과 LED 상태는 다음과 같습니다.

[모니터 모드]에서의 버튼 동작

- MP3 모드 (SG-21, 22 전용)

[MP3 모드]에서는 사용자가 캠볼을 이어폰과 연결하여 캠볼에 내장된 MP3 음악을 들을 수 있습니다.

캠볼의 내부메모리와 마이크로 SD 카드 메모리에는 각각 3개씩의 MP3 폴더가 생성되어 있으며, MP3 폴더에 파일이 없으면 모든 LED가 5번 점멸하며, 캠볼은 [MP3모드]로 변환하지 않고 바로 그 다음 모드인 [FM 라디오모드]로 변환됩니다. (단, SG-21 모델은 [FM 라디오모드]로 변환되지 않고 그 다음 모드인 [캠코더 모드]로 변환됩니다.)

재생방식은 <임의재생 ☞ 1곡 반복듣기 ☞ 폴더 반복듣기 ☞ 전곡 반복듣기>의 순서로 변경되며, 재생방식 LED는 임의재생에서는 꺼져 있으며, 1곡 반복듣기에서는 적색, 폴더 반복듣기에서는 녹색, 전곡 반복듣기에서는 적색+녹색입니다. 폴더 반복듣기에서 다음 폴더로 이동하기 위해서는 [△] 버튼을 길게 누르면 됩니다.

MP3음악을 듣기 위해서는 가운데 버튼을 길게 눌러 전원을 켠 후 [▽] 버튼을 길게 눌러 [MP3 모드]로 변환하고 캠볼을 이어폰과 연결하세요. [MP3 모드]에서의 모드변환 LED의 색은 녹색이며 버튼 동작과 LED 상태는 다음과 같습니다.

★ 캠볼에 MP3파일을 옮기는 방법

1. [PG] 또는 [PG_SD]폴더를 열고                   2. PC로부터 원하는 곡을

MP3폴더를 엽니다.                                    MP3폴더에 복사합니다.

4. FM 라디오 모드 (SG-22 전용)

[FM 라디오 모드]에서는 사용자가 캠볼을 이어폰과 연결하여 FM 라디오를 청취할 수 있습니다.

가운데 버튼을 길게 눌러 전원을 켠 후 [▽] 버튼을 길게 눌러 [FM 라디오 모드]로 변환하고 캠볼을 이어폰과 연결하세요. [FM 라디오 모드]에서의 모드변환 LED의 색은 적색+녹색이며 버튼 동작과 LED 상태는 다음과 같습니다.

[FM 라디오 모드]에서의 LED 상태

*연결하기

배터리를 충전하려면

위의 그림처럼 캠볼의 USB 포트에 제공된 케이블의 잭을 연결하고 다른 쪽 잭을 PC의 USB포트에 연결하면 자동으로 충전이 되며, 충전 시간은 약 2시간 반입니다. 또는 별도 판매되는 USB 어댑터에 연결하여 충전하여도 됩니다.

# 마이크로 SD 카드를 삽입하려면

※ 마이크로 SD카드를 사용하기 전에 PC에서 포맷(파일시스템: FAT)한 후 사용하세요.

※  마이크로 SD 카드를 제거하기 전에 캠볼이 녹화 중인지 확인해 주세요.

만약 녹화 중이라면 녹화를 종료하고 마이크로 SD 카드를 제거해 주세요.

녹화 중에 마이크로 SD 카드를 제거하면 파일이 손상됩니다.

외부모니터와 연결하려면

[모니터모드]를 사용하기 위해서는 TV나 LCD모니터

같은 외부 모니터에 연결하여 사용하실 수 있습니다.

특히 차량 녹화 시에는 AV입력단자가 있는 네비게이션에서 실

시간 녹화 화면을 보실 수 있습니다.

이어폰과 연결하려면 (SG-21, 22 전용)

[MP3 모드] 또는 [FM 라디오 모드]를 사용하려면 캠볼을 이어폰과 연결하세요.

액세서리들과 연결하려면

<기본 거치대>                            <익스트림 스포츠용 밴드>

<밴드형 방수팩>

<LCD 모니터>

<기본 거치대와 차량용 받침대>

동봉된 스티커를 기본 거치대와

차량용 받침대의 아랫부분에

붙이세요.

이 위치에서 캠볼에 전원을 공급하고 30페이지를 참고하여 [상하반전] 기능을 [켜짐]으로 설정하세요.

*설정하기 / 업그레이드

옵션값을 변경하는 두 가지 방법이 있습니다:

1.       PC에서 CamballConfig.exe를 실행하여 변경

2.       캠볼을 TV 또는 LCD모니터에 연결하여 변경

캠볼의 firmware 업그레이드 방법

1.       자동 업그레이드

캠볼의 펌웨어 버전이 CamballConfig.exe에 있는 펌웨어 버전보다 낮으면, CamballConfig.exe를 실행시킨 후 캠볼을 PC의 USB포트에 연결했을 때, 업그레이드를 하라는 창이 자동으로 화면에 나타나게 됩니다.

2.       수동 업그레이드

CamballConfig.exe를 실행한 후 메뉴에서 Upgrade를 선택

카메라를 조정하려면

비디오녹화 또는 사진촬영 할 때 카메라 [밝기], [명암대비], [야간모드], [상하반전]을 조정할 수 있습니다.

<밝기를 조정하려면>

카메라의 밝기 조정 범위는 1부터 20까지 입니다.

[설정] -> [카메라 설정] -> [밝기]

버튼을 이용하여

[밝기]를 조정하세요.

<명암대비를 조정하려면>

카메라의 명암대비 조정 범위는 1부터 20까지 입니다.

[설정] -> [카메라 설정] -> [명암대비]

버튼을 이용하여

[명암대비]를 조정하세요.

<야간모드>

야간 혹은 어두운 장소에서 녹화를 할 때

[야간모드] 기능을 [켜짐]으로 하면,

더 밝은 화면으로 녹화를 할 수 있습니다.

이 기능을 [켜짐]으로 할 경우 녹화

속도가 느려질 수 있습니다.                         버튼을 이용하여

[켜짐] 또는 [꺼짐]으로

[설정] -> [카메라 설정] -> [야간모드]                      설정하세요.

<상하반전>

이 기능을 [켜짐]으로 하면 화면을 상하반전 할 수 있습니다.

[꺼짐]으로 설정하면 정상적인 화면이 나타납니다.

[설정] -> [카메라 설정] -> [상하반전]

버튼을 이용하여

[켜짐] 또는 [꺼짐]으로

설정하세요.

녹화 설정을 하려면

녹화와 관련된 부분을 설정할 수 있는 기능입니다. 녹화 설정에는 [비디오 켜기/끄기], [오디오 켜기/끄기], [덮어쓰기], [녹화속도(FPS)], [화질], [해상도], [확대], [Timestamp 표시 기능] 등을 설정할 수 있습니다.

<비디오 켜기/끄기 설정을 하려면>

이 기능은 영상 저장을 켜고 끄는 기능입니다.

음성만 저장하시려면,

이 기능을 꺼짐으로 하시기 바랍니다.            [비디오]로 이동하여

[설정] -> [녹화설정] -> [비디오]                    [켜짐] 또는 [꺼짐]으로

설정하세요.

<오디오 켜기/끄기 설정을 하려면>

이 기능은 음성저장을 켜고 끄는 기능입니다.

영상만 저장하시려면,

이 기능을 꺼짐으로 하시기 바랍니다.           [오디오]로 이동하여

[설정] -> [녹화설정] -> [오디오]                   [켜짐] 또는 [꺼짐]으로

설정하세요.

<덮어쓰기를 설정하려면>

이 기능은 캠볼로 녹화를 할 때 메모리가

가득 찰 경우, 자동으로 오래된 파일을 지우고 새로운 파일을 생성하도록 하는 기능입니다.

[덮어쓰기]를 켜짐으로 할 경우, 저장된 파일이 지워질 수

있는 점에 주의하여 사용하시기 바랍니다.

[덮어쓰기] 기능이 켜짐 상태이고,

내부메모리와 마이크로 SD 카드가

가득 차면 마이크로 SD 카드만                [덮어쓰기]로 이동하여

덮어쓰기를 반복 합니다.                      [켜짐] 또는 [꺼짐]으로

[설정] -> [녹화설정] -> [덮어쓰기]                       선택하세요.

<녹화속도를 설정하려면(FPS: frame per second)>

초당 녹화 속도를 설정해주는 기능입니다.

설정 할 수 있는 녹화속도는

초당 1장, 3장, 7장, 15장, 30장입니다.

[설정] -> [녹화설정] -> [녹화속도(FPS)]           [녹화속도]로 이동하여

가운데 버튼으로 설정하세요.

<화질을 설정하려면>

화질은 저화질, 중화질, 고화질 그리고 최고화질 4가지 레벨로 설정할 수 있습니다. 이 기능을 [최고]로 설정하면 화질은 더 선명해 지지만 파일 크기가 커질 수 있으며, [저]로 설정하면 파일 크기는 작아지지만 화질이 비교적 떨어질 수 있습니다. [최고]로 설정을 하면 [고]의 파일크기 보다 약 70% 커지며, [중]으로 설정할 경우 [고]의 파일크기 보다 약 40% 작아지고, [저]로 설정할 경우 약 45% 정도 작아집니다.

[설정] -> [녹화설정] -> [화질]

[화질]로 이동하여

가운데 버튼으로 설정하세요.

<해상도를 설정하려면>

이 기능은 영상의 해상도, 즉 녹화크기를 설정할 수 있는 기능입니다. 이 기능은 다음 버전에서 가능한 기능으로 현재의 초기값은 320x240 pixels입니다.

[설정] -> [녹화설정] -> [해상도]

[해상도]로 이동하여

가운데 버튼으로 설정하세요.

<확대(Zoom In)를 하려면>

이 기능은 캠볼로 녹화할 때 영상을 확대하여 촬영할 수 있는 기능입니다. [사진촬영]은 이 기능이 적용되지 않습니다.

[설정] -> [녹화설정] -> [확대]

[확대]로 이동하여

가운데 버튼으로 설정하세요.

<Timestamp 표시를 하려면>

이 기능은 비디오 파일에 날짜와 시간을 표시해줌으로써 사용자가 비디오를 정확히 언제 찍었는지 알 수 있도록 해주며, 날짜/시간표시를 화면의 위에 나타낼 것인지, 아래에 나타낼 것인지도 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하지 않으시려면 [꺼짐]으로 설정해주세요.

[설정] -> [녹화설정] -> [TIMESTAMP 표시]

[Timestamp표시]로 이동하여

위치를 [상단], [하단] 또는

[꺼짐]으로 설정하세요.

재생 설정을 하려면

캠볼로 녹화한 비디오 파일과 캠볼에 내장된 MP3 파일의 재생방식을 설정하는 기능입니다.

<비디오 재생 설정을 하려면>

이 기능은 캠볼로 녹화한 비디오의 재생을 설정해 주는 기능입니다. [일반]은 현재 파일부터 마지막 파일의 재생이 끝나면 멈추고, [1 파일 반복]은 한 개의 파일을 연속재생하며, [전체반복]은 전체 비디오 파일을 연속재생 합니다.

[설정] -> [재생 설정] -> [비디오 재생 설정]

[비디오 재생설정]으로 이동하여

재생방식을 설정하세요.

<MP3 재생 설정을 하려면>

이 기능은 캠볼에 내장된 MP3 파일의 재생을 설정해 주는 기능입니다. 이 기능을 [임의재생]으로 설정하면 사용자는 임의적으로 선택된 음악을 들을 수 있으며, [1곡 반복]으로 설정하면 한 곡의 파일을 연속해서 들을 수 있고, [폴더반복]으로 설정하면 설정된 폴더에 있는 곡들을 연속해서 들을 수 있으며, [전곡반복]으로 설정하면 전체 MP3 파일을 연속해서 들을 수 있습니다.

[설정] -> [재생 설정] -> [MP3 재생 설정]

[MP3 재생설정]으로 이동하여

재생방식을 설정하세요.

날짜/시간을 설정하려면

캠볼을 사용하기 전에 정확한 파일 생성을 위해 날짜와 시간을 설정해주세요.

[설정] -> [설정] -> [날짜/시간 설정]

[커서]를 이동하여

[날짜/시간/분/초]와

[표시 방식]을 설정하세요.

메모리 설정을 하려면

캠볼의 데이터 저장 장치인 메모리 설정을 할 수 있는 기능입니다. 내부메모리뿐만 아니라 마이크로 SD 카드(Micro SD Card)에 대해서도 설정할 수 있습니다. 이 기능에서는 각각의 메모리의 [용량]을 확인할 수 있고, [내부메모리]의 사용여부, [메모리 Full 상태 표시], [메모리 초기화] 등의 기능을 사용할 수 있습니다.

<용량을 확인하려면>

각 메모리의 사용량과 전체용량을 확인할 수 있습니다.

[설정] -> [메모리 설정] -> [용량]

[용량]으로 이동하여

가운데 버튼으로

선택/확인 하세요.

<내부메모리의 사용여부를 설정하려면>

캠볼은 128MB의 내부메모리를 내장하고 있고 마이크로 SD 카드를 8GB까지 사용할 수 있습니다. 사용자가 마이크로 SD 카드만 사용하고 내부메모리의 사용을 원치 않으면 이 기능을 [꺼짐]으로 설정하세요.

[설정] -> [메모리 설정] -> [내부메모리]

[내부메모리]로 이동하여

가운데 버튼으로 설정하세요.

<메모리 Full 상태를 표시하려면>

[덮어쓰기] 기능이 [꺼짐]일 때 캠볼 사용 중에 메모리가 가득 차면 [녹화] 또는 [사진 촬영]을 할 수 없습니다. 이 때 [메모리 Full 상태표시] 기능을 사용하여 현재 메모리가 가득 차있음을 표시할 수 있으며, 메모리가 가득 차면 5분 동안 [메모리 Full 상태표시 LED]가 적색 점멸합니다.

[설정] -> [메모리 설정] -> [메모리 FULL 상태표시]

[메모리 Full 상태표시]로

이동하여 [켜짐] 또는

[꺼짐]으로 설정하세요.

<메모리를 초기화 하려면>

이 기능은 메모리를 초기화하는 기능으로 초기화를 하게 되면 메모리 내에 있는 데이터는 모두 지워지게 됩니다. 초기화할 메모리 종류는 내부메모리와 마이크로 SD 카드가 있으며, [메모리초기화]를 하실 때에는 메모리 내에 있는 데이터를 지워도 되는지 꼭 확인하시기 바랍니다.

[설정] -> [메모리 설정] -> [메모리 초기화]

[초기화]할 메모리로 이동한 후

가운데 버튼으로 선택/확인 하세요.

기타설정을 하려면

기타설정에서는 [모니터 종류], [자동 전원 꺼짐 시간], [상태 LED 시간], [차량 배터리 녹화시간] 등을 설정할 수 있으며, [24시간 녹화 설정]과 [설정값 초기화] 등을 할 수 있습니다.

<외부모니터 종류를 설정하려면>

모니터에는 두 종류가 있는데 하나는 NTSC 방식, 다른 하나는 PAL 방식입니다. 예를 들어, 한국과 미국은 모니터 종류가 NTSC 방식이며 유럽 국가들의 모니터 종류는 보통 PAL 방식입니다. 연결하려는 모니터 종류를 확인하고 [모니터 종류]를 설정하시기 바랍니다.

[설정] -> [기타 설정] -> [모니터 종류]

[모니터종류]로 이동하여

가운데 버튼으로 설정하세요.

<자동 전원 꺼짐 시간을 설정하려면>

이 기능은 불필요한 전원 소모의 방지를 위해 일정시간 동안 버튼을 누르지 않으면 캠볼의 전원을 자동으로 종료시킬 수 있는 기능으로, [녹화], [MP3모드], [FM 라디오 모드] 이외에는 설정된 시간 동안 버튼 입력이 없으면 자동으로 전원을 종료합니다. 총 1분에서 9분까지 사용자가 자동 전원 꺼짐 시간을 설정할 수 있으며, 이 기능을 사용하지 않으시려면 [꺼짐]으로 설정하시기 바랍니다.

[설정] -> [기타 설정] -> [자동전원꺼짐]

[자동전원꺼짐]으로 이동하여

가운데 버튼으로 설정하세요.

<상태 LED 시간을 설정하려면>

캠볼을 모니터와 연결하지 않은 상태에서 어떤 모드에서 캠볼을 사용 중인지, 어떤 기능들이 켜져 있는지, 메모리와 배터리의 상태 등을 확인하기 위해 [▽] 버튼을 짧게 누르면 캠볼의 상태가 LED에 표시가 됩니다. 이 기능을 [5초]로 설정하고 [▽] 버튼을 짧게 누르면 상태 LED는 5초 후 사라지게 되고, [켜짐]으로 설정하면 상태 LED는 항상 켜져 있어서 사용자가 캠볼의 상태를 확인하기 쉽지만, 불필요한 전원 사용으로 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다.

[설정] -> [기타 설정] -> [상태 LED시간]

[상태LED시간]으로 이동하여

가운데 버튼으로 설정하세요.

<차량 배터리 녹화시간을 설정하려면>

캠볼을 [차량녹화] 방식으로 녹화할 때 사용할 수 있는 기능입니다. 차량 엔진이 꺼지면서 전원입력도 같이 꺼질 경우, 캠볼의 내부배터리를 이용하여 녹화할 수 있는 시간을 설정할 수 있으며, 총 1분에서 120분까지 설정할 수 있습니다. 이 기능을 [꺼짐]으로 설정하면 차량 엔진이 꺼질 경우 캠볼도 녹화를 종료하며, [켜짐]으로 설정하면 배터리가 모두 소모될 때까지 녹화를 계속합니다.

[설정] -> [기타 설정] -> [차량 배터리 시간]

[차량 배터리 시간]으로

이동하여 설정하세요.

<24시간 녹화 설정을 하려면>

캠볼을 [24시간 녹화] 방식으로 녹화할 때 사용할 수 있는 기능이며, [녹화시간], [녹화대기시간], [긴급녹화시간]을 설정할 수 있습니다. [24시간 녹화] 방식으로 녹화를 하면 설정된 녹화시간(5~30초)동안 녹화를 하고, 설정된 녹화대기시간(1~9분)동안 녹화를 중단하며, 이 과정을 반복합니다. [24시간 녹화]를 하는 중에 긴급한 상황 발생 시 가운데 버튼을 누르면 설정된 긴급녹화시간(1~9분)동안 녹화를 하게 됩니다.

[설정] -> [기타 설정] -> [24시간 녹화 설정]

[녹화시간], [녹화대기시간],

또는 [긴급녹화시간]으로

이동하여 설정하세요.

<캠볼의 설정값을 초기화 하려면>

이 기능은 캠볼을 초기화 시키는 기능입니다. 캠볼을 초기화 시키면 사용자가 설정한 모든 설정 값이 제품 출하 시 설정 된 기본 값으로 변경되므로 주의해서 사용하시기 바랍니다.

[설정] -> [기타 설정] -> [설정값 초기화]

[설정값 초기화]로 이동하여

가운데 버튼으로 선택 / 확인 하세요.

제품 사양

| 구 분 | 설 명 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 | CMOS, 640 x 480픽셀 | 조도(1룩스 이하) 각도 (60도) |
| 메모리 | 내장 | 128 MB 플래쉬 메모리 |  |
|  | 외장 | 마이크로 SD 카드 | 최대 8 GB |
| 녹화해상도 | 320 x 240 픽셀 |  |
| 녹화방법 | 연속녹화/절전녹화(움직임 감지) |  |
| 비디오 압축방법 | MPEG 4 + 스타넥스 자체 알고리즘 |  |
| 녹화속도 | 1 - 30fps @320x240 픽셀 |  |
| 마이크 | 내장 마이크 |  |
| 비디오/오디오 출력 | 1 TV 출력 포트(1 Vpp) | NTSC / PAL |
| 저장 용량 | 연속 녹화: 24 시간 | 8GB @320x240, 30fps |
|  | 움직임감지 녹화: 32 – 288 시간 |  |
| 배터리 시간 | 연속 영상 및 음성 녹화: 2.5 시간 |  |
|  | 움직임감지 영상 및 음성 녹화: 4 – 48 시간 음성 녹음: 4시간 MP3: 10시간 FM 라디오: 10시간 |  |
| 전원 | 충전 가능한 Li-Polymer 배터리(3.7V DC, 380mA) USB 커넥터 / 어댑터(5V DC, 1A) |  |
| 크기: 37 mm (직경) 무게: 중량(배터리 포함): 28g |
| 습도: 80%이하 동작온도: -15 °C to + 70 °C |

이 제품은 철저한 품질 관리와 테스트를 통과한 제품이며, 정상적인 사용 도중 제조자의 어떤

결점을 보여주는 경우에, 구입한 날짜로부터 12개월간 무상 보장 서비스 기간이 있습니다.

-이 보증서를 우선 확인하시고 제품을 구입하면 즉시 아래 칸에 구입정보를 작성 하십시오.

-본 제품에 어떤 문제가 있는지 확인 한 후에 판매자 또는 유통업체에게 연락 하십시오.

-수리, 교환 또는 환불을 위한 기준은 고객에 따라 규정지어 집니다.

| 제품명 |  | 모델명 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품 번호 |  |
| 판 매 원 |  |
| 구 입 일 |  | 구입처 |  |
| 보증 기간 | 구입일로부터 12개월 |
| 구 입 자 성 명 |  | 주소 |  |

- 보증규정

품질보증기간이내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 고장이 발생한 경우에 한하여 보증규정에 의한

수리를 하여드립니다.

다음 각 항의 경우에는 [보상대상 외 규정]에 적용됩니다.

1. 소비자의 과실로 인하여 발생한 피해의 경우

2. 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함의 경우

3. 잘못된 전압 또는 주파수에 의해 일어나는 파손 또는 문제

4. 당사의 기술자가 아닌 제3자가 상품의 구조 및 성능, 기능을 개선 또는 변조하여 발생한 경우

5. 무상보증기간 경과 후, 제품의 훼손 및 파손 및 기능적인 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.

하지만 구입자가 수리를 원할 경우 유상처리를 합니다.

제 조 원 : ㈜스타넥스 (서울시 구로구 구로3동 197-33 이엔씨벤처드림타워 7층 706호)

제품문의 : 1577-01577

# Text boxes

파일 디렉터리 생성

캠볼로 촬영한 비디오 또는 사진은 [년/월/일/시간/-촬영번호]로 파일이 생성됩니다.

예) B2007122514-001: 2007년 12월 25일 오후 2시에 내부메모리에 녹화된 파일.

M2007122515-002:2007년 12월 25일 오후 3시에 마이크로 SD 카드에 녹화된 파일.

’B’는 내부메모리(Built-In Memory)를 나타내고 ‘M’은 마이크로 SD 카드(Micro SD Card)를

나타냅니다.

* 파일 확장자의 이름은 비디오 파일은 AVI, 음성 파일은 WMA, 사진 파일은 JPG입니다.

캠볼은 [모니터모드]에서 [외부모니터]와 연결하여 촬영되는 영상을 보면서도 녹화를 할

수 있습니다. 단, [외부모니터]와 연결하여 녹화를 할 때 [절전기능]은 자동으로 꺼집니다.

[덮어쓰기] 기능이 [켜짐]으로 되어있을 경우:

메모리가 가득 차면 오래된 파일부터 지워지며 새로운 파일이 생성됩니다.

[덮어쓰기]기능이 [꺼짐]으로 되어있을 경우:

메모리가 가득 차면 녹화를 멈춥니다. 단, [메모리 Full 상태표시]기능이 켜짐으로

되어있을 경우에는 [메모리 상태 LED]가 5분 동안 적색으로 점멸합니다.

녹화를 하기 전에 항상 [메모리]와 [배터리]의 상태, [덮어쓰기] 기능이 켜져 있는지 등을

확인하고 녹화를 시작하세요.

긴급 녹화

녹화 대기

(슬립모드)

녹화

녹화 대기

(슬립모드)

녹화

제 품 보 증 서

5

4

3

주  요  정  보

2

1